# Письмо на  бланке организации

# Начальнику ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

по Вологодской области

Королеву А.С.

Просим Вас произвести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций  чердачного помещения Детского кафе (северное здание), по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, 50.

Организация, проводившая работы по огнезащите конструкций: ООО «Пожмаркет»,

Дата обработки: 10.2010.

Площадь огнезащищенной поверхности : 300 м2

# Руководитель                                                    Подпись                                                               ФИО

Исполнитель

Тел.

С образцами предоставляются – письмо, акт отбора образцов, сертификат пожарной безопасности или соответствия на состав или заверенная копия.

# ПАМЯТКА

по отбору образцов

С поверхности древесины в точках, равномерно распределенных по площади огнезащищенных конструкций; в местах, вызывающих сомнение в качестве обработки; с различных типов конструкций (стропила, обрешетка и др.) отбирается поверхностный слой прямоугольной формы.

Размер образца не менее: длина (вдоль волокон древесины) - 60 мм, ширина - 30 мм, толщина - (1,5÷2,5) мм. На поверхности образца не допускаются – трещины, сучки и другие повреждения со стороны обработанной поверхности.

Образцы снимаются непосредственно с деревянных конструкций доступным режущим инструментом. Места отбора маркируются, а участок в месте отбора покрывается огнезащитным составом.

Количество образцов: не менее 4 с каждой 1000 м2 огнезащищенной поверхности объекта (здания) или всего объекта площадью менее 1000 м2. При площади более 1000 м2, на каждые полные/не полные 250 м2 отбирается дополнительно 1 образец.

А К Т

отбора образцов

Дата отбора: 01.01.2012.

Наименование и адрес объекта:  Детское кафе (северное здание),  г. Вологда, ул. Октябрьская.

Цель контроля:  контроль  качества или состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009.

Контроль качества: испытание огнезащищенных деревянных конструкций  после проведения работ  по огнезащите.

Контроль состояния: периодические испытания ранее обработанных огнезащищенных деревянных конструкций.

Наименование (марка) огнезащитного состава: биопирен «Пирилакс-3000» ТУ 2499-001-24505934-04,   ССПБ.RU.ОП026.В00144   № 001995.

Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «Пожмаркет», лицензия МЧС России №, 2/07788.

Тип защищенных конструкций: конструкции кровли, чердачного помещения, декоративной отделки и т.д.

Состояние огнезащитных конструкций (образцов): цвет конструкции коричневый.

Условия эксплуатации огнезащитных конструкций: закрытое, не отапливаемое, проветриваемое помещение.

Площадь обработки:  300 м2

Отбор образцов:

| № образца | Место отбора пробы |
| --- | --- |
| 1 | Поверхность стропильной ноги в северо-западной части |
| 2 | Поверхность обрешетки в юго-восточном углу |
| 3 | Поверхность подкоса в северной части |
| 4 | Поверхность стойки в южной части |

Место испытания отобранных контрольных образцов: (ИПЛ)

Акт составлен на 1 л. в           экз.

Состав комиссии:

Представитель заказчика			п/п		  П.П. Петров

должность	подпись	Ф.И.О

Представитель подрядчика			п/п		  С.С. Сидоров

должность	подпись	Ф.И.О

должность	подпись	Ф.И.О

С участием:

от	ОНД			п/п		  И.И. Иванов

подпись	Ф.И.О

Схема мест отбора

# Text boxes

1..

3.

Ю

С

2

4н6...